ТАКТИЛЬНАЯ  ПИКТОГРАММА  П 07 «ТИР»

Целевая группа: МГН.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 52131-2003.

Предназначена для обозначения безопасного пути движения инвалидов.

Тип тактильного указателя: тактильная пиктограмма.

Применение: улица, помещение.

Назначение:  информационное обеспечение мест и зон, доступных инвалидам.

Материал изготовления: ПВХ 3 мм (или указать иной);  2х слойное защитное покрытие; высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 0,8 мм, выступы выполнены в виде набора последовательно расположенных друг на друге слоев, начиная с первого.

Размер: 100х100мм - на элементах зданий и сооружений, рядом со входами

в отдельные помещения и т.п.; 200х200мм - рядом со входом в

общественные здания и сооружения; 300х300мм – по индивидуальному заказу.

Цвет: желтый.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru