Техническое задание

Арт.82044-1

Наименование объекта закупки

Стойка ограждения стационарная со стеклом, из стали в порошковой покраске, белая, М6

Цель закупки

С целью формирования безопасной зоны прохода любой необходимой конфигурации.

Данные ограждения могут использоваться для установки в составе системы контроля доступа на промышленных предприятиях, в административных учреждениях, банках и других объектах; для организации временных путей передвижения пешеходов, связанных с ремонтными или аварийными работами; при проведении концертов, митингов, спортивных и культурных мероприятий, торжественных встреч с участием большого количества зрителей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой стационарное ограждение, состоящее из металлического каркаса, выполненного из конструкционной стали, с порошковой покраской и защитного полотна из высокопрочного органического стекла. Изделие характеризуются повышенной прочностью, влагоустойчивостью, стойкостью к механическим повреждениям, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Данные ограждения предназначены для установки как в помещениях, так и на улице, идеально сочетаются с турникетами и заборами любой модели и легко совмещаются с ними. Монтаж изделия к поверхности осуществляется посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств, металлический каркас должен быть выполнен из цилиндрической трубы марки стали не ниже Ст3, диаметром не менее 38мм, толщиной не менее 1,5мм и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250мкм для обеспечения антикоррозионных условий. Для обеспечения надежного монтажа и прочности конструкции фланцы должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250мкм, для обеспечения антикоррозионных условий. Для обеспечения прочности конструкции и исключения возможности травматизма, защитное полотно должно быть выполнено из акрилового стекла (прозрачного), толщиной не менее 8 мм. Для придания изделию эстетичности, декоративные колпаки должны быть выполнены из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и защитного полотна. Металлический каркас представляет собой цельносварную конструкцию П-образной формы со скругленными углами, горизонтальной перемычкой в нижней части и монтажными фланцами. Для обеспечения прочности конструкции изделие должно быть выполнено из цилиндрической трубы марки стали не ниже Ст3, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5мм. Для обеспечения возможности вставки защитного полотна, внутренняя часть каркаса должна быть оборудована стеклодержателями, в количестве не менее 4шт, выполненными из нержавеющей стали. Для обеспечения надежного монтажа и прочности конструкции, вертикальные опоры должны быть оборудованы фланцами, выполненными из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, диаметром не менее 80мм. Количество фланцев 2 шт. Каждый фланец должен иметь не менее 4х крепежных отверстий, диаметром не менее 9мм. Для придания изделию эстетичности фланцы должны закрываться декоративными колпаками, выполненными из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1мм, диаметром не менее 88мм, высотой не менее 18мм. Для обеспечения антивандальных свойств и травмобезопасности защитное полотно должно быть выполнено из акрилового стекла, толщиной не менее 8мм, габаритными размерами не менее В×Ш: 500×995мм, для обеспечения достаточной площади ограждения. Конструкция не имеет видимых швов и выступающих элементов. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью создания оптимальной зоны ограждения, габаритные размеры изделия должны быть: высота не менее 900мм, ширина не менее 1115 мм (без учета элементов крепления). Размеры защитного полотна должны быть не менее 500мм по высоте и не менее 995 по ширине. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены и отполированы. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление ограждения осуществляется посредством фланцев, выполненных из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, диаметром не менее 80мм. Каждый фланец должен иметь не менее 4х отверстий, диаметром не менее 9мм, для анкерных болтов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка ограждения стационарная со стеклом, из стали в порошковой покраске, белая, М6 - 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---