ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 10512-2

Наименование изделия

Тактильный индикатор из алюминиевого сплава с гладкой поверхностью ПТ 35х290 (AL) I-0. 290 x 35 x 5мм.

Общие требования

| Наименование изделия | Тактильный наземный предупреждающий индикатор из алюминия со штифтом для крепления. |
| --- | --- |
| Назначение изделия | Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению. |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в виде полосы. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из алюминия. |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из алюминия Д16Т. |
| Требования к конструкции изделия | Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию должен быть не менее 45 гр. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду особенностей восприятия тактильной разметки тотально слепыми людьми ширина тактильного конуса должна быть не менее 35мм, длина – не менее 290мм и высота не менее 5мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Тактильный индикатор - в соответствии с заказанным количеством Паспорт изделия -1 шт |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХг. |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года. |
| Особые условия | --- |