Техническое задание

Арт.  50399-AL50x3-P12-SK

Наименование объекта закупки

Разметка напольная фотолюм, шириной 50мм, антивандал в плоском AL профиле, цветография "Выход справа со стрелкой" тип 3, смк

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой напольную разметку, выполненную из алюминиевого профиля и фотолюминесцентной полимерной вставки. Разметка относится к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС) и предназначена для обозначения направления движения на неосвещенных участках пути, на полосе изображено направление, указывающее путь к эвакуационному выходу. Монтаж изделия осуществляется посредством двусторонней клейкой ленты на акриловой основе. Изделие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные и ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения антивандальных и антикоррозийных свойств, а также продолжительного срока эксплуатации металлическая оправа должна быть изготовлена из алюминиевого сплава не ниже АД31-T6. Для обеспечения надежности и продолжительного срока эксплуатации фотолюминесцентный вставка должна быть выполнена из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм и светонакопительного ПВХ покрытия. |
| Требование к информационному исполнению | Напольная разметка должна быть выполнена с цветографическим изображением, «Выход справа со стрелкой». |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении – желто-зеленый. Цвет символов чёрный. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно состоять из металлической оправы и полимерной вставки. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик оправа должна быть выполнена из плоского алюминиевого профиля высотой не более 3мм, шириной не менее 60мм и не более 62мм, с пазом для полимерной вставки. Вставка должна быть выполнена из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм, шириной не менее 49мм и не более 51мм. |
| Требования к характеристикам | В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015: Фотометрические характеристики фотолюминесцентных знаков безопасности и материалов для их изготовления В соответствии с п.8.2.10.1 фотометрические характеристики фотолюминесцентных знаков безопасности, а также фотометрические характеристики фотолюминесцентных материалов для их изготовления должны соответствовать следующим требованиям: - яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения – не менее 140 мкд/м2 ; - яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения – не менее 20 мкд/м2 ; - длительность послесвечения – не менее 1800 мин. Устойчивость к воздействию климатических факторов В соответствии с п. 8.3.1 сигнальная разметка должны быть выполнены в климатическом исполнении УХЛ (умеренно холодный климат) по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от плюс 35°С до плюс 1°С – для внутреннего размещения (категория 4). |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия информации: - ширина разметки с учетом AL профиля должна быть не более 62 мм; - длина разметки не менее 1000мм/не менее 2000мм ( в соответствии с заказом). Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации высота изделия должна быть не более 3мм. |
| Требования к монтажу | Разметка крепится к поверхности на высококачественную двухстороннюю клейкую ленту на акриловой основе. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности источниками света должна быть не менее 25лк. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Разметка напольная фотолюм, шириной 50мм, антивандал в плоском AL профиле, цветография "Выход справа со стрелкой" тип 3, смк - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---