Техническое задание

Арт. 10509

Наименование объекта закупки

Портативный цифровой увеличитель ПЦУ-7.

Цель закупки

Обеспечение доступного восприятия печатной информации слабовидящими людьми

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство в цельном пластиковом защитном корпусе. Устройство с тыльной стороны оборудовано объективом, по средствам наведения фокуса на изображение, информация отображается на дисплее, расположенном с внешней стороны увеличителя. В виду особенностей восприятия визуальной информации слабовидящими людьми, портавный увеличитель оборудован кнопками позволяющими подобрать наиболее оптимальное контрастное решение отображения информации, увеличить или уменьшить изображение, а также зафиксировать изображение для более подробного изучения. Для наиболее комфортного использования устройства, его основание оборудовано складной подставкой, позволяющей установить устройство на определённом расстоянии от изображения, что обеспечивает чёткое отображение информации на дисплее. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать полноцветное отображение изображений, а также возможность настройки яркости. Устройство должно обеспечивать возможность увеличения изображения без помех и искажений от 2 до 5 крат. Устройство должно быть оборудовано ТВ выходом для подключения к телевизору с целью максимально возможного увеличения изображения. Устройство должно обеспечивать возможность отображения информации не менее чем в семи цветовых режимах, для обеспечения наиболее комфортного восприятия информации слабовидящими людьми. Устройство должно обеспечивать возможность фиксации изображения на дисплее, для более подробного изучения информации. Устройство должно обеспечивать световую индикацию уровня заряда батареи. При низком уровне заряда аккумулятора на дисплее должно отображаться изображение в виде перечёркнутой батарее, сигнализирующее о скором отключении устройства. С целью обеспечения простоты эксплуатации изделие должно быть оборудовано встроенным литиевым аккумулятором, обеспечивающим возможность подзарядки увеличителя от сети 220В. Устройство должно обеспечивать возможность непрерывной эксплуатации без подзарядки, в течении не менее 4 часов. |
| Требование к техническому исполнению | Конструктивно устройство должно быть выполнено из пластикового корпуса с интегрированным дисплеем с одной стороны и встроенным объективом с другой. Корпус устройства должен быть оснащён панелью управления, с возможностью настройки не менее трёх параметров и кнопкой фиксации изображения на дисплее. С целью комфортной идентификации кнопок управления слабовидящими людьми они должны быть выполнены в контрастном по отношению к поверхности цвете и иметь подъём над поверхностью не менее чем на 1мм. С целью максимально возможного увеличения изображения устройство должно быть оборудовано ТВ выходом для подключения к телевизору. С торцевой стороны корпус устройства должен быть оборудован тумблером включения и отключения устройства. С целью обеспечения хорошей видимости изображения, объектив устройства должен быть оборудован встроенными светодиодами в количестве не менее 4 штук. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации батарейный отсек устройства должен быть оборудован встроенным аккумулятором, обеспечивающим возможность многократной подзарядки устройства. Для наиболее комфортного использования устройства, его основание должно быть оборудовано складной подставкой, позволяющей установить устройство на определённом расстоянии от изображения, что обеспечит чёткое отображение информации на дисплее. |
| Требования к техническим характеристикам | Размер экрана не менее 4,3 дюйма. Уровень увеличения от 2 до 6 крат. не менее 7 режимов отображения меняющихся последовательно: полноцветный, черно-белые позитив и негатив естественной контрастности, высококонтрастные режимы для чтения текста жёлтый на чёрном; синий на жёлтом; синий на белом; жёлтый на синем. Функция фиксации изображения на дисплее (СТОП-КАДР). Визуальная индикация заряда и разряда батареи. Габаритные размеры 158х88х25 мм. Питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера, и от встроенного аккумулятора. Непрерывное использование в течение 4 часов. Универсальный разъем для подключения сетевого адаптера и подключения устройства к телевизору. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации изделия габаритные размеры устройства должны быть не менее 150 мм и не более 155 мм по ширине, не менее 88 мм и не более 90 мм по ширине, не менее 25 мм и не более 30 по глубине. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Видеоувеличитель 1 шт. Адаптер питания 1 шт. Видеокабель 1 шт. Аккумулятор 1 шт. Переносная сумка 1 шт. Ткань из микрофибры 1 шт. Паспорт изделия 1 шт. |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |