Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

На поставку портативной  индукционной системы VERT-1 MP3 в комплекте с внешним микрофоном

Назначение:

Портативная индукционная система VERT-1 МР3 предназначена для усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а так же наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками.

Основные места  использования портативных (настольных) систем - зоны обслуживания населения,  (из расчета 1 шт. на 1 рабочее место): в магазинах, развлекательных центрах (прикассовая зона), отелях (ресепшн), аэропортах и вокзалах (информационные окошки, кассы) и т.д.

Режимы работы:

- трансляция звукового потока через встроенный микрофон

- трансляция потокового аудио сигнала по встроенному беспроводному каналу Bluetooth

- воспроизведение звуковых МрЗ файлов с флеш карты формата ТР.

- прием сигналов местных радиостанций в диапазоне РМ.

- чтение звуковых файлов со стандартных USB  носителей информации.

Описание  портативной индукционной системы

Индукционная система представляет собой цельное устройство в пластиком корпусе с панелью управления расположенной в задней части, и электронными компонентами скрытыми внутри корпуса. В виду ограниченного места использования, важно что бы что бы размеры по высоте не более 230 и ширине не были более 320 мм, а глубина не более 40мм. Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон и аккумулятор обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4х часов.  Для установки корпуса в вертикальном положении система имеет разборную подставку, изготовленную из прозрачного материала.

Общие характеристики

- Габаритный размер: 280мм х 210мм х 30мм (без учета подставки)

- Вес: Портативный блок 540г. Блок питания 300 г

- Материал корпуса: ABS пластик

- Чувствительность микрофона: -60+-3 дБ

- Внешний блок питания AC 220 - DC 15, 1 А

- Максимальная выходная мощность: 7 Вт

- Блоки питания: встроенный Ni-MH аккумулятор, 12 В.

- Степень защиты: IP Х0

- Диапазон рабочих температур: 0-40 С

- Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С

- Площадь покрытия: 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц

- Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон

- Возможность подключения выносного микрофона (режим трансляции речевого сообщения)

- Встроенная система воспроизведения звуковых файлов, встроенное радио

- Возможность переключения между режимами

- 3 режима работы (внешний микрофон, встроенный микрофон, работа в режиме воспроизведения звуковых файлов)

- В комплект входит подставка по индукционную систему

Комплектация оборудования:

- Индукционная петля VERT-1 MP3 (портативная) -1 шт.

- Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт.

- Паспорт изделия -1 шт.

Дополнительные требования:

Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе.