Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

На поставку портативной  индукционной системы VERT-50 Локатор

с MP3 в комплекте с внешним микрофоном

Назначение:

Настенная индукционная система VERT-50 «Локатор» предназначена для усиления восприятия информации людьми с нарушениями слуха (использующие слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при скоплении людей, а также при наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Благодаря настенному исполнению устройства, систему удобно монтировать в ограниченном пространстве.

Основные места использования портативных (настенных) систем - зоны обслуживания населения (из расчета 1 шт. на 1 рабочее место): в магазинах, развлекательных центрах (прикассовая зона), отелях (ресепшн), аэропортах и вокзалах (информационные окошки, кассы).

Для использования данного устройства слабослышащему человеку необходимо переключить слуховой аппарат в режим «Т» (индукционная катушка).

Режимы работы:

- - Трансляция звуковых сообщений с помощью встроенного микрофона.

- Трансляция звуковых сообщений через внешний микрофон.

- Трансляция звуковых сообщений, передаваемых радиостанциями в частотном диапазоне FM.

- Прием и трансляция аудиосигнала посредством встроенного Bluetooth канала.

- Воспроизведение аудиофайлов через разъемы для внешних устройств (TF, USB).

- Дублирование звуковых сообщений в слуховые аппараты, передаваемые системами визуально-звукового оповещения «СурдоЦентр» и «МедОриентир».

По желанию, система может быть укомплектована микрофоном беспроводной передачи звуковых сигналов.

Описание  портативной индукционной системы

Индукционная система VERT-50 выполнена в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской и имеет 2 аудио входа, один предназначен для подключения микрофона, а второй для трансляции внешнего линейного аудио сигнала. Оба входа могут принимать, как моно, так и стерео сигнал, имеют независимую регулировку уровня громкости и возможность подключения микрофонов с фантомным питанием. Подключение проводов производится при помощи клеммных коннекторов внутри корпуса, регулировочные элементы также установлены внутри корпуса, что позволяет после настройки всей системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству в работу усилителя индукционного контура.

Основное преимущество данной системы – возможность использования в составе системы визуально-звукового оповещения. Индукционная система «Локатор» может транслировать в слуховой аппарат слабослышащего как речевые сообщения, так и сигналы системы пожарной безопасности.

Работа в составе системы «СурдоЦентр»
При интеграции индукционных контуров в состав системы «СурдоЦентр» изделия подключаются к каждому визуально-акустическому табло. Установку «Локатора» необходимо планировать с учетом зоны трансляции индукционного контура.

Работа в составе системы «МедОриентир»
Индукционная система «Локатор» может быть сопряжена с системой вызова пациента «МедОриентир», особо актуальной для медицинских учреждений. Устройство необходимо располагать с учетом диапазона излучения магнитного поля в зоне ожидания пациента. По желанию, внешнюю панель изделия можно заменить любым изображением, например, копией известной картины. Так оно гармонично впишется в любой, даже самый строгий, интерьер.

Работа в качестве стационарной индукционной петли
Благодаря большому количеству режимов систему можно настроить для работы в качестве настенной стационарной петли, которая может транслировать звуковые сообщения посредством магнитного поля от внешнего или встроенного микрофона.

Общие характеристики

- Габаритный размер: 500мм х 500мм х 75мм

- Вес: не более 1,5кг

- Материал корпуса: Композит 3мм, молочный акрил 3мм, алюминиевая рамка

- Чувствительность микрофона: -60+-3 дБ

- Питание 220V

- Максимальная выходная мощность: 7 Вт

- Степень защиты: IP Х0

- Диапазон рабочих температур: 0-40 С

- Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С

- Площадь покрытия: 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц.

- Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон

- Возможность подключения выносного микрофона (режим трансляции речевого сообщения)

- Встроенная система воспроизведения звуковых файлов, встроенное радио

- В комплект входят кронштейны для крепления к стене

- Возможность переключения между режимами

- 3 режима работы (внешний микрофон, встроенный микрофон, работа в режиме воспроизведения звуковых файлов)

Комплектация оборудования:

- Индукционная петля «VERT 50 ЛОКАТОР» -1 шт.

- Шнур питания 220 Вольт -1 шт.

- Паспорт изделия -1 шт.

- Коробка -1 шт.

- Пиктограммы доступности помещения - 2 шт.

Дополнительные требования:

Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе.