# НАСТОЛЬНАЯ  ТАКТИЛЬНАЯ  ТАБЛИЧКА,  СТАНДАРТНАЯ  АРТ. 10053-2

Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р50917-96.

Предназначена для обозначения безопасного пути движения инвалидов.

Тип тактильного указателя: комплексная тактильная табличка с применением системы Брайля и тактильного плоскопечатного шрифта.

Применение: помещение.

Назначение: для обеспечения информирования, как для тотально слепого человека, так и для слабовидящего человека.

Материал изготовления:  пластик 2 мм.

Размер: 200х300; изготавливается из цветного пластика и имеет защитное полиуретановое покрытие; высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 2 мм; все тактильные элементы и символы на тактильной табличке приклеены к поверхности однородным слоем связующего вещества и имеют скошенный край 30°.

Цвет: желтый.

Монтаж: стационарная.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru