ТРАФАРЕТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНДИКАТОРОВ.

«ПОЛОСА, ПРЯМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ».  АРТ. 10087-16

Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014.

Предназначен для монтажа индикаторов следующими способами крепления: приклеивание, укладка на самоклеющуюся основу.

Тип индикатора:  полоса P35х280 мм.

Применение:  улица, помещение.

Назначение:  для монтажа тактильных индикаторов типа ст. полоса P35х280мм.

Материал изготовления:  композитный алюминий.

Размер: 210х950 мм, прямое расположение.

Количество тактильных индикаторов: 6 шт.

Монтаж: приклеивание.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru