# ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ LG 2004 С РАМПОЙ

Целевая группа: для МГН

Назначение: для передвижения МГН

Обоснования применения: СП59.13330.2012,  ГОСТ 55555-2013

Применение: преодоление лестничных маршей инвалидами в кресле-коляске с помощью сопровождающего

Техническое описание:

электронная система управления скоростью

особая нескользящая резиновая гусеничная лента

подходит к большинству кресел-колясок

механическая и электрическая блокировка включения при незакрепленной стойке управления

используется на всех типах лестниц(кроме винтовых)

удобная транспортировка

грузоподъемность 150кг

скорость движения вверх 5,8 м/мин
скорость движения вниз 8,8 м/мин

Цвет: синий

Размер: 770 x 1400 х 950мм, площадь для разворота 1200х1200

Вес: 78 кг

Материал изготовления: сталь, пластик

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт: www.TIFLOCENTRE.ru