# Подъёмник вертикального перемещения ПВт-1ПУ2.

Целевая группа: для МГН

Назначение: для передвижения МГН

Применение: Подъёмник предназначен для вертикального перемещения маломобильных групп населения общей массой не более 200 кг. При помощи сопровождающего.

Технические характеристики

  - Питание подъёмника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц.

  - Основные технические параметры приведены в таблице.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность, кг | 200 |
| Высота подъёма максимальная, м | 2,0 |
| Высота подъёма минимальная, м | от 1,5 |
| Скорость подъёма, не более, м/мин | 8,0- 9,00 |
| Габаритные размеры площадки, мм | в виду ограничения места установки подъёмника размеры 960х1140 |
| Габариты в сложенном состоянии | в виду ограничения места установки подъёмника размеры 3000х1130х250 |
| Тип используемого двигателя | электрический канатный тяговый |
| Количество двигателей | 2 |
| Тип установки двигателя | в корпусе подъемника |
| Жесткая синхронизация несущих двигателей | Наличие, вал диаметром 12 мм |
| Диаметр используемого троса, мм | 3,00 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 220 |
| Защита двигателей от перегрузок | Наличие, на каждый двигатель отдельный блок защиты |
| Обеспечение защиты моторного отсека Степень защиты от пыли и воды | IP 54, |
| Обеспечение доступа в моторный отсек | винтовое соединение с уплотнительным жгутом диаметром 4 мм |
| Настройка остановок платформы | при помощи концевых выключателей, расположенных внутри моторного отсека, точность регулировки точек остановки платформы 5 мм |
| Моторный отсек | Моторный отсек изготовлен промышленным способом, выполнен из стали Ст3, не имеют видимых неровностей от использования ручного инструмента при резке. В виду ограничения места установки подъемника габаритный размер отсека 1130х150х200. Для обеспечения плавности съезда/заезда моторный отсек имеет выступ размером 928х43. Для обеспечения антивандального исполнения подъемника все элементы настройки, а также концевые выключатели верхней и нижней точки остановки должны быть скрыты внутри моторного отсека. Окраска поверхности – порошково-полимерная обеспечивающая антикоррозийные свойства не менее 5 лет. |
| Направляющие для движения платформы | Направляющие изготовлены промышленным способом, выполнены из стали Ст3, не имеют видимых неровностей от использования ручного инструмента при резке, размер направляющей в сечении 3000х50х50мм. Каждая направляющая имеет 2 кронштейна для крепления к вертикальной стене. Каждая направляющая имеет съемный опорный пятак размером 150мм. Кронштейны направляющих изготовлены из стали толщиной 5 мм и не имеют видимых неровностей от использования ручного режущего инструмента. Окраска поверхности – порошково-полимерная обеспечивающая антикоррозийные свойства не менее 5 лет. |
| Подвижная платформа | Подвижная платформа изготовлена промышленным способом, выполнены из стали Ст3, не имеет видимых неровностей от использования ручного инструмента при резке. В виду обеспечения безопасности платформа имеет 4 поперечных перемычки изготовленных из трубы сечением 40х40 мм. Каждая перемычка, передающая нагрузку от полезного груза на вертикальные направляющие, имеет усилительные накладки с каждой стороны толщиной 5 мм каждая. Для обеспечения заезда инвалидной коляски внутренний размер 960х1140. В виду ограничения места установки подъёмника внешний габаритный размер площадки должен быть 1033х981мм в разложенном состоянии и 1133х250 в сложенном состоянии. Площадка имеет 2 кронштейна замкового типа для фиксации в закрытом положении площадки в верхней точке. Площадка имеет 2 кронштейна для удерживания ограждения от складывания в разложенном виде. Поверхность платформы изготовлена из стального листа толщиной 2 мм. Для обеспечения противоскользящих свойств несущая поверхность платформы имеет отверстия с габаритными размерами каждого 36х5 мм. Для обеспечения заезда инвалидной коляски в нижней точке остановки, платформа имеет скос обеспечивающий перепад высоты не более 2х мм. Скос закреплён жестко и не имеет вращающихся элементов. Окраска поверхности – порошково-полимерная обеспечивающая антикоррозийные свойства не менее 5 лет. |
| Ограждение подвижной площадки | Направляющие изготовлены промышленным способом, выполнены из стали Ст3, не имеют видимых неровностей от использования ручного инструмента при резке. Для обеспечения удобного захвата рукой (ГОСТ Р 51261-99) ограждение изготовлено из круглой трубы диметром 38 мм. Ограждения изготовлены из цельной трубы и не имеют видимых стыков. Для обеспечения травмобезопасности при использовании подъёмника все ограждения в верхней части имеет скругления с радиусом не менее 75 мм. Все торцевые видимые элементы трубы заглушены и окрашены в цвет ограждения. Для обеспечения антивандальности ограждения имеют подвижные несъемные петли, обеспечивающие его складывание в вертикальной плоскости. Для обеспечения контрастности подъемника в сложенном или разложенном положении ограждение окрашено в желтый цвет с яркостью не менее RAL 1021. Для обеспечения безопасности при движении платформы ограждение имеет 2 вращающихся поручня в вертикальной плоскости, каждый из которых имеет магнитный фиксатор для удержания в вертикальном положении и опорные кронштейны для удержания в горизонтальном положении. Фиксатор-магнит обеспечивает удержание поручня, при приложении консольной нагрузки на удалении 500 мм от точки вращения, силой не менее 30 Ньютонов. Кронштейн удержания поручня в горизонтальном положении, при приложении консольной нагрузки в 300 Н на удалении 500 мм от оси вращения обеспечивает отклонение от горизонта на угол в 3гр. Для обеспечения безопасности при движении платформы в сложенном состоянии, ограждение в сложенном положении, при вертикальной установке несущей платформы, фиксируется посредством 2х или более магнитных фиксаторов. |
| Ограждение неподвижной площадки | Поручни изготовлены промышленным способом, выполнены из стали Ст3, не имеют видимых неровностей от использования ручного инструмента при резке. Для обеспечения удобного захвата рукой (ГОСТ Р 51261-99) ограждение изготовлено из круглой трубы диметром 38 мм. Ограждения изготовлены из цельной трубы и не имеют видимых стыков. Для обеспечения антивандальности ограждения имеют подвижные несъемные петли, обеспечивающие его складывание в вертикальной плоскости. Для обеспечения контрастности ограждение окрашено в желтый RAL 1021. Для обеспечения безопасности при движении платформы ограждение имеет 2 вращающихся поручня в горизонтальной плоскости, каждый из которых имеет магнитный фиксатор для удержания в вертикальном и опорные кронштейны для удержания в горизонтальном положении. Фиксатор-магнит обеспечивает удержание поручня, при приложении консольной нагрузки на удалении 500 мм от точки вращения, силой не менее 30 Ньютонов. Кронштейн удержания поручня в горизонтальном положении, при приложении консольной нагрузки в 300 Н на удалении 500 мм от оси вращения обеспечивает отклонение от горизонта на угол не более 3гр. |
| Система крепления подъемника к вертикальной поверхности | Для обеспечения простоты монтажа подъемник оборудован универсальной системой кронштейнов. Система обеспечивает крепление конструкции без применения сварочных работ. Состав системы крепления телескопические кронштейны в количестве 4 х шт, съёмные опорные пятаки в количестве 2х шт, штатаные кронштейны крепления моторного отсека в количестве 2 х шт. Все элементы креплений изготовлены промышленным способом, выполнены из стали Ст3, не имеют видимых неровностей от использования ручного инструмента при резке. Окраска поверхности – порошково-полимерная обеспечивающая антикоррозийные свойства не менее 5 лет. |
| Пульт управления платформой с нижней точки подхода. | Пуль состоит из корпуса, антивандальной накладки и кнопок управления. Корпус пульта изготовлен промышленным способом, выполнены из стали Ст3, не имеют видимых неровностей от использования ручного инструмента при резке. Корпус имеет телескопическую конструкцию обеспечивающий расположение управление органов управления в зоне доступности инвалида колясочника на высоте 900 мм, вне зависимости от высоты установки верхней платформы. Диапазон хода телескопического корпуса от 860 до 1600 мм. В целях антивандальности пульт имеет жесткое крепление с корпусом подъемника, скрытую проводку внутри стального корпуса. Управление платформой имеет антивандальную накладку из нержавеющей стали толщиной 2 мм марка стали AISI 304, с креплением посредством 4х вытяжных заклепок. Кнопки управления платформой имеют размер в диаметре 22 мм и изготовлены из стали и обеспечивают работу подъемника только при нажатом положении, при этом фиксация нажатия не предусмотрена. Кнопка аварийной остановки имеет размер в диаметре 35 мм и обеспечивает остановку двигателей вне зависимости от их активации посредством других пультов, а также имеет фиксацию нажатого положения. |
| Пульт управления платформой с верхней точки подхода. | Пульт состоит из корпуса, антивандальной накладки и кнопок управления. Корпус пульта изготовлен промышленным способом, выполнены из стали Ст3, не имеют видимых неровностей от использования ручного инструмента при резке. Корпус имеет конструкцию обеспечивающую расположение органов управления в зоне доступности инвалида колясочника на высоте 900 мм, вне зависимости от высоты установки верхней платформы. В целях антивандальности пульт имеет жесткое крепление с корпусом подъемника, скрытую проводку внутри стального корпуса. Управление платформой имеет антивандальную накладку из нержавеющей стали толщиной 2 мм и марка стали AISI 304, с креплением посредством не менее 4х вытяжных заклепок. Кнопки управления платформой имеют размер в диаметре 22 мм, изготовлены из стали и обеспечивают работу подъемника только при нажатом положении, при этом фиксация нажатия не предусмотрена. Кнопка аварийной остановки имеет размер в диаметре 35 мм и обеспечивает остановку двигателей вне зависимости от их активации посредством других пультов, а так же имеет фиксацию нажатого положения. |
| Система электропитания | Кабель для подключения к сети 220 в сечением 3х1,5 , длина не менее 5 метров, Класс защиты от поражения электрическим током не выше 1 |
| Информационное обеспечение | Для информационного обеспечения всех категорий МГН, включая тотально незрячих подъемник оборудован тактильной пиктограммой, расположенной на моторном отсеке. Тактильная пиктограмма имеет размер 150х150 мм и выполнена с применением тактильных символов (ГОСТ Р 52131-2003) с высотой подъема 0.8 мм. В целях обеспечения антивандальных свойств пиктограмма изготовлена из стали толщиной 2 мм с полимерным защитным покрытием в 2 слоя. Пиктограмма имеет 4 скрытых креплений типа шпилька. Пиктограмма имеет цветовое решение в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003, а также дублирование визуальной информации по системе Брайля. Для обеспечения идентификации подъемник оборудован шильдой с информацией о заводе изготовителе и его серийным номером. Размер шильды 120х60, материал изготовления пластик толщиной 2 мм, крепление посредством 4х вытяжных заклепок. Для обеспечения безопасности на корпусе подъемника расположенная информационный указатель с инструкцией по технике безопасности и эксплуатационным ограничениям. Размер указателя 195х150, материал изготовления пластик толщиной 2 мм, крепление посредством не менее 4х вытяжных заклепок. Для обеспечения восприятия информации тотально незрячим человеком информация о технике безопасности дублирована тактильным способом с применением системы Брайля. Высота символов в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003 0.8 мм. В целях обеспечения антивандальных свойств указатель изготовлен из стали толщиной 2 мм с полимерных защитным покрытием в 2 слоя и имеет 4 скрытых креплений типа шпилька. Для информирования направлений движения инвалидов к подъемной платформе с верхней или нижней площадки подъемник комплектуется тактильными пиктограммами. В количестве «подъемник для МГН» - 2 шт, «направление движения» - 2 шт. Материал изготовления пластик толщиной 3 мм. Каждая тактильная пиктограмма имеет размер 150х150 мм и выполнена с применением тактильных символов (ГОСТ Р 52131-2003) с высотой подъема 0.8 мм. |
| Рабочий диапазон температур, С | -35...+50 |