Техническое задание

Арт. 10778

Наименование объекта закупки

Раковина для МГН

Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения доступности для людей с нарушениями ОДА.

Описание объекта закупки

Раковина представляет собой изделие из сантехнической керамики, что обеспечивает высокую прочность приспособлению. Раковина выполнена с высокими эргономичными свойствами изготовлена с учётом физических особенностей людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеет вогнутый край, что позволяет подъехать к раковине и беспрепятственно достать до крана для его активации. Раковина имеет большую неглубокую чашу с удобным для захвата краем. Оснащена отверстием для защиты от перелива воды.

Технические характеристики

| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительного периода эксплуатации раковина должна быть изготовлена из высококачественной сантехнической керамики. Изделие должно иметь глянцевую гладкую поверхность. Цвет изделия белый (RAL 9003) |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения доступности, раковина должна быть изготовлена с вогнутым краем и большой не глубокой чашей. Раковина должна быть оборудована отверстием для слива воды и отверстием для установки смесителя. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры раковины должны быть не более 650мм по ширине, 550мм по глубине и 220мм по высоте. |
| Требования к монтажу изделия | С целью обеспечения надёжного крепления, раковина должна монтироваться к поверхности стены не менее чем в двух точках, при помощи анкерных болтов. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Раковина для МГН - 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---