Техническое задание

Арт. 10760

Наименование объекта закупки

Смеситель порционный для МГН

Цель закупки

Для оборудования санитарных, ванных комнат с целью доступности для МГН.

Описание объекта закупки

Смеситель порционно-нажимной для раковины с регулировкой времени срабатывания представляет собой устройство, изготовленное марки, не ниже латуни ЛС59 с хромо-никелевым покрытием. Цикл подачи воды завершается автоматически, что позволяет не трогать смеситель после включения и экономит воду. Подача воды прекращается через заданное время независимо от давления в системе. С целью экономии пространства габаритные размеры смесителя не должны превышать 100 мм по высоте, 65 мм по ширине и 160 мм по глубине.

Технические характеристики

| Требования к материалам | Для обеспечения эстетических и высоких эксплуатационных качеств смеситель должен изготавливаться из высокопрочной латуни с хромо-никелевым покрытием. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Для обеспечения простоты пользования смеситель в верхней части корпуса оборудован кнопкой, при нажатии на которую происходит подача воды. Регулировка температуры воды должна происходить с помощью регулятора температуры на смесителе. С целью обеспечения экономии время цикла подачи воды должно быть не более 25 секунд, расход воды за один цикл не более 2,5 л. |
| Технические характеристики | ВхШхГ: не менее 100мм х 160мм х 65 мм Материал изготовления: марка не ниже латуни ЛС59 с хромоникелевым покрытием Время срабатывания: 20±5 сек Расход воды: 2,39±0,2 л Рабочее давление: не менее 3 Бар Рабочая температура: 0 — 75 °C Масса: не более 1,5 кг Рекомендуемая толщина мойки: 0,5-35 мм |
| Требования к установке | С целью обеспечения корректной работоспособности, монтаж устройства должен осуществляться специалистами имеющими специальное разрешение, в соответствии с правилами монтажа изделия. |
| Требования к габаритным размерам | С целью экономии пространства габаритные размеры смесителя не должны превышать 100 мм по высоте, 65 мм по ширине и 160 мм по глубине. |
| Требования к упаковке | Товар должен быть упакован в картонную коробку |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Комплектация оборудования | Корпус смесителя в сборе – 1 шт. Прокладка круглая уплотнительная – 1 шт. Шпилька с гайкой – 2 шт. Скоба уплотнительная резиновая – 1 шт. Скоба прижимная нижняя – 1 шт. Обратный клапан в обечайке – 2 шт. Гибкая подводка – 2 шт. Упаковка – 1 шт. Паспорт – 1 шт. |