Техническое задание

Арт. 10068N-610х850

Наименование объекта закупки

Тактильно-звуковая мнемосхема (настенная)

Цель закупки

Для адаптации объектов с большой проходимостью людей с целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих граждан.

Описание объекта закупки

Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой тифлотехническое средство, на котором представлен тактильно-графический план помещения с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом, дублированным по системе Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, тактильный указатель оборудован кнопками для звуковой передачи информации.

Технические характеристики

| Требования к функционалу мнемосхемы | Тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать автоматическое воспроизведение голосовых сообщений (заранее записанных) при приближении человека на расстоянии 3-5 метров. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 200 каналов. Устройство должно иметь возможность поддержки до 5 языков воспроизведения, при этом смена языков должна происходить одновременно для всего звукового сопровождения мнемосхемы. Для обеспечения доступности в управлении большим количеством информации каждый канал мнемосхемы должен иметь не менее 3х подканалов, разделенных между собой перезаписываемыми звуковыми сообщениями, при этом незрячий пользователь может переключаться между этими подканалами. Функционал мнемосхемы должен обеспечивать возможность приостановки воспроизведения сообщений и последующего воспроизведения с остановленной точки. Для обеспечения функциональных свойств устройство должно иметь скрытую блокировку регулировки громкости воспроизведения сообщений. Для обеспечения безопасности слабовидящих, контур мнемосхемы должен иметь яркую непрерывную линейную подсветку. |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению | Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой единый корпус, сочетающий в себе визуальную часть, тактильную часть, систему цифрового воспроизведения тифлокоментариев. Устройство конструктивно должно состоять из панели управления, акустической системы, кнопок активации сообщений. Трансформатор преобразования напряжения скрыт внутри корпус. На лицевой поверхности нанесена визуальная информация, которая дублированная тактильным плоско-выпуклым способом, а так же дублирована с применением системы Брайля. Вся текстовая информация имеет так же звуковое дублирование речевыми сообщениями, предварительно записанными в память устройства. На лицевой поверхности в зоне тактильной информации имеются стальные антивандальные кнопки при нажатии, на которые происходит воспроизведение звуковых сообщений, дублирующих тактильную информацию. Для обеспечения восприятия слабовидящими кнопки имеют встроенную подсветку. Для обеспечения продолжительного периода эксплуатации корпус стойки должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 4мм. Для обеспечения высокой прочности основание тактильного указателя должно быть выполнено из ПВХ толщиной не менее 5 мм с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия. В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки для воспроизведения тифлокомментариев должны быть выполнены в антивандальном исполнении и иметь внутреннюю подсветку. В целях безопасности источники линейной подсветки контура тактильного поля должны не заходить за габариты изделия и закрыты светорассеивающими экранами. Максимальная толщина мнемосхемы не должна превышать 50 мм позволяет использовать ее в качестве настенного устройства, при этом, не создавая препятствия для незрячего человека. |
| Требования к техническому исполнению | Устройство должно быть оборудовано скрытым портом для подключения flesh-карты формата CD. Мощность акустики должна быть не менее 20 Вт и развивать звуковое давление не менее 85 дБ. Резонансная частота 120 Гц. Устройство должно быть оборудовано ИК датчиком для автоматического воспроизведения голосовых сообщений при приближении к ТЗМ в радиусе до 5 метров. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. |
| Требования к загружаемым звуковым файлам | Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, система должна воспроизводить звуковые файлы формата МР3. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2000 |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Звуковые файлы должны быть подготовлены с учётом восприятия голосовых сообщений незрячим человеком. Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля Размер тактильного поля - не менее 570*810 мм Габаритные размеры изделия не более 610х850х50 Толщина корпуса при отступе от стены -не более 50 мм |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность устройства должна быть не более 150 Вт |
| Требования к монтажу ТЗМ. | Для обеспечения прочности крепления устройство должен иметь не менее 4х точек крепления. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильно-звуковая мнемосхема…………………………………………………………………………………………………………1шт

Паспорт изделия……………………………………………………………………………………………………………..1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---