Техническое задание

Арт. 10683-100

Наименование объекта закупки

Визитка тактильная по системе Брайля, 100 шт.

Цель закупки

Для информационного обеспечения тотально слепых людей, владеющих техникой чтения по системе Брайля.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная визитка представляет собой информационный носитель, на котором контактная информация о человеке или организации представлена в виде тактильной информации посредством Шрифта Брайля, с дублирование информации посредством полноцветной печати, для зрячих людей. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик тактильные визитки должны быть изготовлены на основе бумаги, плотностью не менее 230 г/м2 с ламинированием. |
| Требования к изготовлению | Для обеспечения тактильной безопасности изделие должно быть выполнено с округленными углами. Печать – полноцветная, односторонняя. Теснение – одностороннее. Количество строк с тактильной информацией должно быть не менее 5-ти. Высота тактильных символов – не менее 0,5 мм и не более 0,8 мм. Количество тактильных символов в строке не менее 13 шт. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | С целью обеспечения удобного формата, а также достаточного пространства для размещения тактильной информации, размер визитки должен быть не менее (ВxШ): 50x90 мм. |
| Требования к цветовому решению | Тактильные визитки изготавливаются в полноцветном исполнении, фон и цвет тактильных символов по согласованию с заказчиком. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом ГОСТ Р 56832-2020 Шрифт Брайля. Требования и размеры. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Визитка тактильная по системе Брайля – 100 шт.                                                                                             Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2-х лет

Особые условия

---