Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

Наименование объекта закупки

Беспроводная русскоговорящая система вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ-99».

Цель закупки

Для оборудования помещений в целях доступности людей с ограничениями по здоровью.

Описание объекта закупки

Представляет собой набор устройств взаимозакомутированных друг с другом на частоте 433 МГц и предназначенный для дистанционной подачи сигнала помощи до 99 независимых кнопок, санузла и входа в здание, на единый блок приема сигнала. В зависимости от места нажатия кнопки на приемнике сигналов отображается номер кнопки с одновременным звуковым сигналом. Конопки можно самостоятельно регистрировать с присвоением любого номера. Для увеличения дальности работы система может быть укомплектована усилителями мощности сигналов УМ-Z08.  Кнопки БК-86  имеют сенсорную поверхность с подсветкой облегчающую использование кнопки инвалидами. Кнопки БК-51 имеет тактильную поверхность в виде стилизованного изображения инвалида на коляске.

Особенности системы вызова:

-система многоканальная (кнопки с определением места вызова)

-при поступлении вызова от кнопки система оповещает голосом на РУССКОМ ЯЗЫКЕ (важно)

-система не требует монтажа, поставляется уже готовой к эксплуатации (достаточно просто приклеить или прикрутить кнопки)

-копки для облегчения использования инвалидов имеют сенсорную тактильную поверхность

-на кнопки нанесены надписи по системе Брайля

-в комплект входит контрастные тактильные накладки

-для оперативности работы к системе может подключаться наручное мобильное устройство оповещения

-2 года гарантии

-встроенные элементы питания

-температурный диапазон: от-20°C до +35°C

Мобильное устройство оповещения П-650 (Арт 10278)

Предназначено для приема сигналов от беспроводных кнопок вызова , отображения на табло информации о номере кнопки . Имеет специальное крепление на запястье.

Характеристики.

• Размеры: 56×42×16 (мм)
• Вес: 53г.
• Цвет: Полу прозрачный пластик и черное основание
• Дисплей: LCD (семизначный × 2х строчный) 
• Частота: 400MHz диапазон
• Питание: Аккумулятор Li-polymer 600mAh DC 3.7V
• Антенна: Встроенная спиральная
• Приемник сигнала: Прямоугольный (360˚)
• РФ: приемник (FSK Low Power стандарт передачи данных)

Особенности

• Количество регистрируемых кнопок : Макс. 500
• Возможность выбора звукового сигнала, различные режимы вибрации. 
• Возможность прокрутки в памяти 10 последних вызывающих номеров
• Отображает ту же информацию что и основной дисплей 
• Может быть установлена функция напоминания неподтвержденных вызовов
• Отображение текущего времени
• Индикация заряда батареи, возможность подзарядки от USB
• Наручное крепление легкосъемное крепление
• Работает до 48 часов без подзарядки, подзарядка в течение часа

Количество устройств : ХХ  (В зависимости от количества персонала)

Требования к товарам/услугам/работам.

Оборудование  должно быть новым и выполнено с учетом действующих ГОСТ и СП.

Требования к исполнителю.

---

Требования к результатам

Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---