Техническое задание

Арт. 10282

Наименование объекта закупки

Напольная латеральная разметка фотолюминесцентная для светлого пола 150 мм

Цель закупки

Для обозначения безопасного пути движения инвалидов по зрению в соответствии с    ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.

Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Напольная латеральная разметка фотолюминесцентная представляет собой тактильный наземный указатель в виде полосы, предназначенной для обозначения безопасного направления движения для людей с нарушением функции зрения. Предназначена для размещения на светлом полу в помещениях со средней и высокой проходимостью. Способ крепления самоклеящаяся. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств напольная разметка должна быть выполнена из ПВХ пленки, толщиной не менее 0,5 мм. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно направляющая полоса представляет собой прямоугольную полосу, шириной не менее 150 мм, выполненную из светонакопительной ПВХ пленки с цветографическим изображением в виде стрелок. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в цветном исполнении, фон полосы и символы – в дневном исполнении бледно-желтые, при самосвечении –желто-зеленые. Цвет фона вокруг стрелок черный. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Напольная латеральная разметка фотолюминесцентная для светлого пола 150 мм - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---