# Техническое задание

арт. 50494-SA

Наименование объекта закупки

Ретранслятор-усилитель сигналов ПС-МГН, антивандальный

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Ретранслятор служит для усиления радиосигнала исходящего от кнопок вызова помощи, с целью увеличения дистанции действия 2-х канальной системы вызова помощи. Представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской серо-белого цвета (RAL 9002). Внутри устройства находятся все электронные компоненты. В верхней части расположены две съемные радиоантенны: одна на приём радиосигнала, другая на передачу радиосигнала. Устройство также оборудовано вводом для кабеля питания устройства от сети 220V и кнопкой для регистрации передатчиков кнопок вызова. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу ретранслятора | Для упрощённой работы персонала с устройством, настройка усилителя должна выполняться без использования внешних устройств (программаторов). Устройство должно обеспечивать автоматическое дублирование радиосигналов, исходящих от устройств вызова помощи и их передачу на приёмник сигналов вызова помощи или на последующий ретранслятор системы, в соответствии с предварительными настройками. В виду необходимости усиления радиосигнала исходящего от нескольких кнопок вызова, ретранслятор должен обеспечивать регистрацию устройств вызова в количестве до 99 штук. С целью обеспечения возможности коммутации устройства с 2-х канальной системой вызова помощи ПС-МГН, ретранслятор обеспечивает возможность приёма и передачи радиосигнала на частоте 315 МГц. Устройство должно обеспечивать передачу сигнала в радиусе не менее 50 м внутри помещений и не более 100 м на открытом пространстве. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного срока эксплуатации, детали корпуса устройства должны быть изготовлены из стали, марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2мм и 2мм, с последующей порошково-полимерной покраской серо-белого цвета (RAL 9002), толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных свойств. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса быть оборудована кнопкой для регистрации передатчиков кнопок вызова, выполненной из никелированной латуни. Также торцевая часть корпуса должна быть оборудована кабельным вводом, для возможности подключения устройства к сети 220V. С целью обеспечения возможности беспроводного соединения с другими устройствами системы, устройство должно быть оборудовано антеннами, в количестве 2-х штук, расположенными в верхней части корпуса. Для придания изделию эстетичности, лицевая часть корпуса должна закрываться панелью из оргстекла, толщиной не менее 3 мм, с нанесением гравировки «ТИФЛОЦЕНТР РФ» на лицевой стороне и нанесением зеркальной пленки с внутренней стороны. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Для обеспечения надежного крепления устройства на вертикальную поверхность, задняя панель устройства должна иметь скрытые крепления в виде проушин, в количестве не менее 2 шт. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры устройства не должны превышать (ВхШхГ): - 140х200х50мм (без учета выступающих элементов) - 249х223х50 мм (с учетом выступающих элементов) |
| Технические характеристики | Питание: AC 220В +/-10%, 50-60Гц Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания: 5 Вт Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт Тип связи: Беспроводной Тип соединения: Радиосигнал Минимальная дальность передачи радиосигнала: до 50 м внутри помещений Максимальная дальность передачи радиосигнала: до 100 м прямой видимости Частота радиосигнала: 315 МГц Кол-во антенн: 2 Степень защиты: Ip42 Температурный диапазон эксплуатации: от -20°С до +35°С Диапазон температур для транспортировки: от -40°C до +55°С |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления на вертикальную поверхность ретранслятора, монтаж должен осуществляться посредством скрытого крепления и иметь не менее двух точек фиксации. |
| Требования к безопасности системы | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Класс электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Ретранслятор сигнала ПС-МГН – 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

-----------