Техническое задание

Арт. 52147-1

Наименование объекта закупки

Сухой душ из атласных лент с управляемой подсветкой, 595x595 мм

Цель закупки

Для обустройства интерьера в сенсорных комнатах с целью развития когнитивных навыков у детей

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Сухой душ с ленты с шаром представляет собой изделие, предназначенное для декорирования пространства, а также для развития когнитивных способностей у детей. Конструктивно изделие состоит из оцинкованного стального корпуса, основа – ПВХ, с лицевой панелью из оргстекла и разноцветных атласных лент, которые крепятся к основе по всей площади. Шелковые ленты спускаются вниз, словно струи воды; их приятно трогать, перебирать в руках, сквозь них можно проходить, касаясь лицом. Лицевая панель оборудована светодиодным диско-шаром, при включении которого обеспечивается визуальный эффект восприятия благодаря яркому свечению шара. Шар создает неповторимые спецэффекты на полу. В комплект входит пульт дистанционного управления, при помощи которого можно включить/выключить диско-шар, выбрать цвет узоров, режим переключения цвета и скорость вращения. Работа диско-шара осуществляется от сети питания 220 В. Изделие имеет стандартный размер потолочной панели Армстронг, что обеспечивает простой монтаж изделия в любую точку потолка. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения безопасности и прочности: лицевая панель должна быть выполнена из оргстекла, толщиной не менее 3 мм; основа – из вспененного ПВХ толщиной 10 мм; каркас должен быть выполнен из оцинкованного листа с порошковой покраской для обеспечения антикоррозийных свойств. Цвет – белый (RAL 9003). |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие состоит ПВХ-основы с лицевой панелью из оргстекла, помещенной в оцинкованный стальной каркас, к которому крепятся атласные ленты и диско-шар. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик металлический каркас должен быть выполнен из оцинкованного листа толщиной 0,55 мм, габаритными размерами не менее (В×ШхГ) 120×595х595 мм. Для обеспечения прочности и безопасности лицевая панель должна быть выполнена из прозрачного листового оргстекла, толщиной не менее 3 мм габаритными размерами не менее (Ш×Г) 590×590 мм. Основа должна быть выполнена из вспененного ПВХ толщиной 10 мм габаритными размерами не менее (Ш×Г) 590×590 мм. Атласные ленты крепятся в отверстия с обратной стороны основы из ПВХ. Количество атласных лент – 76 штук. Изделие должно быть оборудовано диско-шаром, блоком питания и мини- контроллером. Для возможности подключения к сети 220 В, изделие должно быть оборудовано кабелем питания с евровилкой длиной не более 2 м. |
| Требования к геометрическим размерам | Для возможности монтажа изделия в подвесной потолок Армстронг, размер сухого душа в горизонтальной плоскости должен быть не менее 595х595 мм, высота изделия не более 120 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации длина атласных лент – 3 метра. |
| Требования к техническим характеристикам диско-шара | Тип источника света: светодиодный Цветовой диапазон: RGB 3xQLED Способ управления: пульт Д/У Напряжение сети: 220V Общая мощность: 5 Вт Степень защиты: IP20 |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Изделие закладывается в подвесной потолок Армстронг. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сухой душ из атласных лент с управляемой подсветкой, 595x595 мм – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---