Техническое задание

Арт. 52148

Наименование объекта закупки

Фибероптический «Сухой душ» «Аватар» для детей, 595x595 мм

Цель закупки

Для обустройства интерьера в сенсорных комнатах с целью развития когнитивных навыков у детей

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Сухой душ Аватар представляет собой изделие, предназначенное для декорирования пространства, а также для развития когнитивных способностей у детей. Конструктивно изделие состоит из оцинкованного стального корпуса, основа – АКП, с лицевой панелью из оргстекла и разноцветных светодиодных лент, заключенных в силиконовые трубки для защиты от повреждений и придания гармоничного вида. При включении светодиодных лент обеспечивается визуальный эффект восприятия душа. Изделие имеет стандартный размер потолочной панели Армстронг, что обеспечивает простой монтаж изделия в любую точку потолка. В комплект входит пульт дистанционного управления, при помощи которого можно включить/выключить ленты, выбрать цвет и режим переключения цвета. Работа лент осуществляется от сети питания 220 В. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения безопасности и прочности: лицевая панель должна быть выполнена из оргстекла, толщиной не менее 3 мм; основа – из АКП 3 мм и вспененного ПВХ толщиной 10 мм; каркас должен быть выполнен из оцинкованного листа с порошковой покраской для обеспечения антикоррозийных свойств. Цвет – белый (RAL 9003). |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие состоит из АКП основы с лицевой панелью из оргстекла, помещенной в оцинкованный стальной каркас, к которому крепятся силиконовые трубки, в которые вмонтированы светодиодные ленты. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик металлический каркас должен быть выполнен из оцинкованного листа толщиной 0,55 мм, размерами не менее (В×Ш) 595х595 мм. Для обеспечения прочности и безопасности лицевая панель должна быть выполнена из прозрачного листового оргстекла, толщиной не менее 3 мм габаритными размерами не менее (Ш×Г) 590×590 мм. Основа должна быть выполнена из АКП толщиной 3 мм габаритными размерами не менее (Ш×Г) 590×590 мм. Светодиодные ленты крепятся в отверстия с обратной стороны основы. Количество силиконовых трубок со светодиодными лентами – 13 штук. Для регулировки режимов свечения лент сухой душ должен быть оборудован контроллером с пультом, а также блоком питания. Для возможности подключения к сети 220 В, изделие должно быть оборудовано кабелем питания. |
| Требования к геометрическим размерам | Для возможности монтажа изделия в подвесной потолок Армстронг, размер сухого душа в горизонтальной плоскости должен быть не менее 595х595 мм, высота изделия не более 350 мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации длина светодиодных лент – не более 2,5 метра. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание: 100 -240 В, 50/60 Гц Степень защиты: IP65 Внутренний блок питания: Выходная мощность (макс): 200 W Выходной ток (макс): 16 А Выходное напряжение: 12 V Подсветка: лента светодиодная Мощность: 14,4 Вт/м Тип светодиодов: SMD5050, 60 шт./м Цветовая температура: 6000 К Цвет свечения: RGB Контроллер световых эффектов: есть Наличие пульта: Есть, 20 кнопок Канал передачи данных: RF радио Кол-во режимов свечения: не менее 10 |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Изделие закладывается в подвесной потолок Армстронг. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Фибероптический «Сухой душ» «Аватар» для детей, 595x595 мм – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---