Техническое задание

Арт. 50471-1-Br

Наименование объекта закупки

Модульное покрытие для пола из ПВХ, модель 1, размер 400х400х5 мм, цвет коричневый

Цель закупки

Для осуществления финишной отделки пола в помещениях различного назначения

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Модульное напольное покрытие представляет собой плитку, выполненную из пластифицированного ПВХ. Плитка выполнена в коричневом цвете, имеет толщину 5 мм. Лицевая часть плитки имеет гладкую поверхность. Покрытие укладывается на поверхность по типу «мозайки», каждая плитка имеет специальные пазы для скрепления с каждой последующей плиткой, что обеспечивает максимально простую укладку данного покрытия в помещениях любой конфигурации и площади. Перед устройством этого напольного покрытия не требуется специальная подготовка поверхности пола. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности изделия основание плитки должно быть выполнено из высококачественного ПВХ, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Данное покрытие устойчиво к любым видам нагрузок, является износостойким и не требует специального ухода. Цвет покрытия – коричневый. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие должно представлять собой плитку размером не менее 400х400 мм, толщиной 5 мм со специальным замковым креплением, обеспечивающим легкое соединение покрытия между собой. Такое крепление позволяет монтировать покрытие в помещениях любой площади и конфигурации, а также демонтировать покрытие в случае его ненадобности без затраты дополнительных материалов и инструментов. Лицевая часть покрытия должна иметь гладкую поверхность, обратная сторона имеет сетчатую фактуру. Края (основания) должны иметь пазы и выступы, которые обеспечивают плотную стыковку плитки между собой. Углы выступающих частей должны иметь закругления с радиусом не менее 2 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Размеры модульного покрытия в горизонтальной плоскости должны быть не менее 400х400 мм, высота – не менее 5 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Модульное покрытие для пола из ПВХ, модель 1, размер 400х400х5 мм, цвет коричневый – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---