Техническое задание

Арт. 52048-2

Наименование объекта закупки

Модуль бесконечного зеркала

Цель закупки

Для обустройства сенсорных комнат.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой зеркало для декорирования интерьера, с целью визуального увеличения пространства, эффективной декорации и релаксации. Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и двух параллельно расположенных зеркальных панелей, выполненных из листового полимерного материала. Внутренняя часть каркаса оборудована светодиодной подсветкой, при включении которой обычное зеркало превращается в бесконечное, создавая видимость бездонной глубины и придавая интерьеру ультрасовременный облик. Светодиодная лента должна быть вмонтирована в виде круглых сечений, что обеспечит трехмерное восприятие при включении подсветки. Изделие имеет стандартный размер потолочной панели Армстронг, что обеспечивает простой монтаж изделия в любую точку потолка. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации в комплект входит пульт дистанционного управления, при помощи которого можно вкл./ выкл. подсветку, выбрать цвет и режим переключения цвета. С помощью такого зеркала можно привнести в дизайн интерьера новые краски. Работа подсветки осуществляется от сети питания 220 В. Бесконечное зеркало характеризуется долгим сроком службы, повышенной безопасностью и простотой в уходе. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения прочности и высоких эксплуатационных характеристик основа выполнена из АКП толщиной 3 мм, комплект планок должен быть выполнен из ПВХ 10 мм, отражатель – ПЭТ зеркальный, экран должен быть выполнен из ПЭТ толщиной 0,5 мм с покрытием черной пленкой. Лицевая панель должна быть выполнена из прозрачного оргстекла с накаткой зеркальной пленки. Корпус зеркала должен быть сделан из оцинкованного листа 0,55 мм. Цвет корпуса – белый. |
| Требование к конструкции зеркала | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса, оборудованного электронными компонентами, и двух зеркальных панелей. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик металлический каркас должен быть выполнен из стального оцинкованного листа толщиной 0,55 мм, габаритными размерами не менее (В×Ш): 593×593 мм. Для обеспечения прочности и безопасности лицевая панель должна быть выполнена из прозрачного листового оргстекла, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее (В×Ш): 590×590 мм. Задняя панель должна быть выполнена из АКП, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее (В×Ш): 590×590 мм. Для выполнения функции зеркала на лицевую панель должна осуществляться накатка зеркальной пленки. Для работы подсветки внутренняя часть каркаса должна быть оборудована светодиодной лентой, блоком питания и мини контроллером. Для возможности подключения к сети 220 В, изделие должно быть оборудовано кабелем питания с евровилкой, длиной не менее 1,5 м. |
| Требования к геометрическим размерам | Для возможности монтажа изделия в подвесной потолок Армстронг, размер бесконечного зеркала в горизонтальной плоскости должен быть не менее 595х595 мм, высота изделия не более 70 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание: 100 – 240 В, 50/60 Гц Степень защиты: IP65 Внутренний блок питания: Выходная мощность (макс): 100 W Выходной ток (макс): 8,3 А Выходное напряжение: 12 V Подсветка: лента светодиодная Мощность: 14,4 Вт/м Тип светодиодов: SMD 5050, 60 шт./м Цветовая температура: 6000 К Цвет свечения: RGB Контроллер световых эффектов: есть Наличие пульта: Есть, 20 кнопок Канал передачи данных: RF радио Кол-во режимов свечения: не менее 10 |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Изделие закладывается в подвесной потолок Армстронг. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Модуль бесконечного зеркала – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---