Техническое задание

Арт. 10414

Наименование объекта закупки

Табличка со сменной тактильной линзой в алюминиевом профиле. 150 х 300мм

Цель закупки

Оборудование объектов в рамках программы «Доступная Среда» для информационного обеспечения и безопасного ориентирования тотально слепых посетителей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный указатель, где информация представлена по средствам тифлографики, как визуальным, так и тактильным способом, выполненной на основе из полимерного пластика, с возможностью самостоятельной замены информации пользователем, в случае необходимости. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, основание тактильного указателя должно быть изготовлено из изогнутого алюминиевого профиля. Тактильная линза должна быть выполнена на основе ПЭТ толщиной не менее 0,5мм. |
| Требования к конструктивному исполнению изделия | С целью обеспечения высокой прочности, а также заявленных свойств, а именно возможности самостоятельной замены информации пользователем в случае необходимости, тактильный указатель должен быть представлен в виде прочного основания, выполненного из изогнутого алюминиевого профиля, а также полимерной тактильной линзы толщиной не менее 0,5мм. Сборка изделия должна осуществляться по средствам торцевых пластиковых заглушек, фиксируемых по средствам антивандальных саморезов, выполненных их нержавеющей стали. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с необходимостью обеспечения необходимых размеров тактильных указателей с учетом зоны тактильного восприятия размер должен быть не менее: - 150 мм по высоте - 300 мм по ширине (размеры тактильных зон можно уточнить при помощи общедоступного конвертера Брайля на сайте http://Braille.su) |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля; -зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения соответствия визуального облика изделия корпоративному стилю заказчика, цветовое исполнение фона определяется по согласованию с заказчиком, цвет брайлевских символов – по согласованию с заказчиком. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепления изделия к поверхности | Крепление изделия к вертикальной поверхности должно осуществляться по средствам скрытых креплений в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Табличка со сменной тактильной линзой в алюминиевом профиле. 150 х 300мм - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------